3. Recherche des charges Climatiques
Nous négligerons les charges dues au vent compte tenu de faible hauteur du bâtiment.

3.1 Quelle est la surface de charpente à prendre en compte?

 Elle représente ¼ de la couverture en projection Horizontale

S0  m²
  S0 =

3.2 Renseignements Complémentaires = Données locales

Le département de la construction	
Altitude du site	
Analyse des vents	
Charpente couverture	 pente %   = °

3.3 Mode de calcul charge de neige par m² de toiture en projection horizontale.

{S =} charge de neige par m² de toiture en projection horizontale
{C_e italic " "} : coefficient d’exposition au vent: pour un cite normal (pas de balayage de la neige par le vent) : {italic " " C_e =1}
{C_t italic " "} : Coefficient thermique pour les toitures opaques	{C_t =1}
S_{m a j}  : majoration pour faible pente. Pour une pente supérieure à 5%	{S_{m a j} =0}
{μ_i italic " "} : coefficient de forme il dépend de :
  - de la forme de la toiture, donc de la valeur de l'angle de la toiture
  - de la présence ou non d'arrêts de neige
  - de l'orientation du versant (protégé ou non du vent)	{μ_2 =0.95}
3.4 Recherche de S_k  : charge de neige « au sol ».

 Relever la valeur de S_k sur le document : Régions de neige Eurocode 1Voir document annexe)

{S_k =italic " " italic " " italic " " italic " " italic " " italic " " k N /m ²italic " "}

3.5 Détermination de S : charge de neige surfacique .

{S =0.95 times 1 times 1 times left ( {S_k + 0} right )}

S  KN/m²

3.6 Calcul du poids du aux charges climatiques

P = KN = N
P = S x S0  P =

Merci de rendre ce document dès que le travail est terminé et avant de passer à la partie suivante.
https://yard.onl/upload.php